## Slide 1
대분류 | 중분류 | 업무상세내역 | 업무상세설명
블랙박스 | 일반 블랙박스 | 백그라운드 녹화 | 시동이 켜져 있을 경우 상시 녹화하며 시동이 꺼지면 백그라운드 녹화가 종료된다. 또한 동영상이 저장될 때 위치정보를 함께 저장하여 해당 동영상이 어디에서 촬영된 동영상인지를 확인할 수 있다.
 |  | 오디오 녹화 | 비디오 녹화와 동시에 오디오도 녹화한다. 오디오녹화 여부를 설정할 수 있다.
 |  | 자동 초점 | 비디오 녹화 시 자동으로 초점을 맞춰준다.
 |  | 자동 시작 | 시동이 켜져 있을 경우만 자동으로 시작하게 하여 시동이 꺼져있을 때 배터리가 방전됨을 막는다.
 |  | 영상 저장 & 확인 | 영상을 설정한 시간단위로 저장하고 저장된 영상을 확인 한다.
 | 고급 블랙박스 | 충격 감지 녹화 | 시동이 꺼져 있을 경우에 상시 녹화 하는 것이 아니라 충격을 센서로 감지하여 충격이 발생한 시점부터 일정시간 (3분) 녹화를 한다.
 |  | 자동 신고 | 백그라운드 녹화중에 사고를 감지하면 10초 이내에 사고가아님을 입력하지 않으면 자동 신고 된다. (사고 감지 시 버튼을 누를 때 까지 10초 카운트 다운)
 |  | 야간 모드 | 시동이 꺼져있으면 전방 라이트가 나오지 않으므로 야간모드로 녹화 한다.

## Slide 2
대분류 | 중분류 | 업무상세내역 | 업무상세설명
서버 통신 | 충격 감지 | 충격감지 사진 전송 | 시동이 꺼져 있을 때 충격을 감지하면 push메시지로 관리app에게 알리고 충격시 사진을 촬영하여 전송한다.
 |  | 충격 push 알림 | 시동이 꺼져 있을 때 충격을 감지하면 등록된 관리자 app에게 push메시지를 전송한다.
 | 저장 방식 | 애니메이션 변환 백업 | 영상 백업시 데이터 사용량과 대용량 파일전송의 문제를 해결하기 위해 동영상 파일을 애니메이션으로 변환하여 동영상의 크기를 큰 폭으로 줄여 서버에 저장한다. 원본파일을 보려면 백업 주기 안에 기기에서 확인할 수 있다.
 |  | 백업 주기 설정(기본 7일) | 백업주기를 설정하여 기기의 메모리가 작아도 상관없이 동영상을 저장 할 수 있다. 주기가 지난 파일은 서버로 전송하고 주기초과 파일은 삭제하여 기기의 디스크 용량과 상관없이 영상을 보관 할 수 있다.

## Slide 3
대분류 | 중분류 | 업무상세설명 | 업무상세설명
추가 기능 | 도로 정보 | 전방 차선 경보음 | 동영상을 촬영하면서 영상을 분석하여 차선이 유지 되지 않고 차선을 물고 있을시 차선유지 경고음을 발생시킨다.
 |  | 도로 정보 알림 | 공공 DB 도로정보를 기기에 저장하거나 서버와 통신하여 가져와서 기기의 GPS값과 연결시켜 현재 도로정보를 알려준다.
 |  | 도로별 과속 경보음 | 가져온 공공 DB 도로 정보를 활용해 현재 위치한 도로의 규정속도와 차량의 속도를 비교하여 과속일 경우 과속경고음을 발생시킨다.
 | 기타 | OBD-2 디스플레이 | OBD-2 지원 차량의 경우 블루투스로 차량정보를 받아와 화면에 보여준다. 타이어압, 연료잔량, 오일 교체시기 등을 화면에 보여준다.
 |  | 결함여부 검사 모듈 | 스마트폰 공 기계는 중고이므로 모든 센서 및 하드웨어가 정상적으로 작동하지 않으면 해당 app을 정상적으로 사용할 수 없게 된다. 이에따른 해결방안으로 App을 설치 시 결함이 있는지를 확인하는 작업을 거치게 하여 결함여부 결과를 알려준다.
관리자 App 기능 | App 관리 | 백업데이터 관리 | 백업데이터를 서버에 전송하고 기기별로 관리계정을 두어 웹서버에서 쉽게 영상을 보거나 삭제하는 관리를 할 수 있다.
 |  | 충격알림 메시지 수신 | 관리계정에 등록하고 관리자 App을 자신의 스마트폰에 설치하면 기기에서 충격이 발생 시 자신의 스마트폰에서 푸쉬 알림을 받아볼 수 있다. 안방에서도 내차에 충격이 생겼는지를 바로 확인 할 수 있다.
 |  | 관리용 웹서버 | 관리용 웹서버를 따로 구축해 push메시지 처리 및 동영상관리 작업을 어디에서든 웹페이지를 통해 할 수 있다.

## Slide 4
Task | Activity | 상세기간 | 기간 | 비고
착수/계획 | 수행계획 | 04.06 – 04.20 |  | 
분석 | 기능정의 | 04.21 – 04.27 |  | 
설계 | 화면설계 | 04.05 – 5.03 |  | 
 | 로직 설계 | 5.03 – 7. 20 |  | 
개발 | 소스 코딩 | 7. 21 – 9.30 |  | 
테스트 | 단위 테스트 | 10.01 – 11.01 |  | 
 | 통합 테스트 |  |  | 
종료 | 종료 보고 | 11.30 |  | 

## Slide 5
블랙박스 APP
관리자용 APP
동영상관리 웹서버
화면 UI

## Slide 6
아이디
비밀번호
Sensitive
LOGO
1

## Slide 7
동영상 촬영중
블랙박스 이름
설정
ID
목록
백그라운드녹화
2-1

## Slide 8
동영상 촬영중
블랙박스 이름
설정
ID
목록
충격이 감지 되었습니다.
자동 신고를 원하지 않는 경우
(확인 클릭 안 할 경우 자동 신고 됨)
확인
2-2

## Slide 9
날짜, 시간, 위치
삭제
전체삭제
ID
3

## Slide 10
충격 감지로 녹화 중
XX 초 후 녹화 종료
시동OFF 메인화면
4

## Slide 11
ON/OFF 설정
백업주기
결함여부검사
…
…
저장품질
OFF
| |
ON
| |
설정
자동신고
충격감지녹화
시동 OFF
시동 ON
OFF
| |
OBD-2 표시
ON
| |
충격알림전송
설정화면 1
설정화면 2
OFF
| |
도로정보 음성알림
OFF
| |
음성녹화
7일
HIGH
….
…
ON / OFF 설정
5

## Slide 12
로그인화면
Main 녹화화면
녹화파일리스트(재생포함)
충격감지녹화화면(시동OFF)
설정 및 상세기능 화면

## Slide 13
화 면 U I
기능분담구현/UI보완
기 능 구 현
화 면 U I
관리자APP
블랙박스APP